## Slide 1: 基於ROS機器人之深度相機與超寬頻定位 ROS-based Robot Localization with Depth Camera and UWB
Student： | Yi-Da Cai
Advisor： | Wing-Kwong Wong
Date:： | 2021.07.05
Notes: 老師好，我名子叫蔡易達，我今天報告的論文題目是基於ROS機器人之深度相機與超寬頻定位

## Slide 2: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions
Notes: 報告內容會主要分為五個章節依序說明，有介紹、文獻回顧、系統架構、研究方法、結論

## Slide 3: iThenticate 論文原創性比對系統
Notes: 這是我使用論文原創性比對系統 總共16啪

## Slide 4: iThenticate 論文原創性比對系統

## Slide 5: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions

## Slide 6: Introduction
The global impact of dementia
(資料來源: World Alzheimer Report，2018年9月)
老人長期照顧、安養機構概況
(資料來源:衛生福利部統計處，2021年3月)
年別 | 機構數 | 可供進住人數
104年，2015 | 1067 | 59869
105年，2016 | 1082 | 61082
106年，2017 | 1099 | 62421
107年，2018 | 1098 | 62724
108年，2019 | 1091 | 62651
109年，2020 | 1078 | 61770
Notes: 左邊的圖根據世界老年癡呆症的報告統計中知道，全世界每三秒就會有一個老年癡呆症患者出現．從2018年開始，每20年老年癡呆症患者會以倍數增加．速度會增加非常快
右邊的圖是衛生福利部統計處統計，老年人長期服務與安養繼夠概況，2020總共有1078機構，可供入為61770，也從得知機構會不夠老年癡呆症患者去進駐．
之後台灣會進入超級高齡社會，也因最近疫情關係新冠肺炎爆發，醫療量能會更不足
，希望可以藉由智慧機器人使用室內定位與SLAM可以引導老人在機構或醫院到廁所、臥室．或是讓機器人可以運送食物減少接觸，降低醫療人員成本．

## Slide 7: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions

## Slide 8: Literature Review
Related Works of SLAM
Parameter | [4]-[5] | [6]-[8]
Sensors | LiDAR-SLAM | Visual-SLAM
Advantages | The range measurement of LiDAR is accurate and quick High reliability and mature technology Map construction is based on intuitiveness, precision is high | Low Cost The structure is simple and the installation mode is diversified No limitation on sensor’s distance detection range
[5]"cartographer," [Online]. Available: https://github.com/cartographer-project/cartographer.
[6]G. Klein and D. Murray, "Parallel Tracking and Mapping for Small AR Workspaces," 2007 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, pp. 225-234, 2007.
Notes: 現今SLAM可以主要分為LiDAR與視覺SLAM兩種，差別在所使用的感測器的不一樣．
LiDAR的優點在於它測量精準度高而且快速
LIDAR-SLAM已經研究發展 一陣子，SLAM功能在市場上比較成熟穩定
LIDAR-mapping 的地圖，會以網格呈現地圖，黑色為障礙物區域，白色為可行走區域，灰色為未知區會，會比較直覺
視覺SLAM 會用到鏡頭或ＩＭＵ比較便宜 成本比較低
鏡頭安裝比較容易，不會像Lidar 打360度考慮架設位置．鏡頭比較有彈性
鏡頭只要畫面能照到，不會像Ｌidar有打的距離限制．

## Slide 9: Related Works of LiDAR-SLAM[4]
Hector SLAM uses Gauss Newton method to solve scan-matching problem, which requires higher requirements for sensors
[4]N. Yu and B. Zhang, "An Improved Hector SLAM Algorithm based on Information Fusion for Mobile Robot," 2018 5th IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems (CCIS), pp. 279-284, 2018.
Advantages | Disadvantages
It is sufficiently accurate for many real world scenarios | System does not provide explicit loop closing ability
Notes: Hector SLAM 使用高斯牛頓方法去解決掃描匹配問題，傳感器要求較高
優點在需多世界場景都會有一定的準確度
缺點在於沒有閉回檢測，檢測現在這個地方是否曾經已走過

## Slide 10: Related Works of Visual-SLAM[7]
ORB-SLAM3 is a real-time SLAM library for Monocular, Stereo and RGB-D cameras that computes the camera trajectory and a sparse 3D reconstruction
Advantages | Disadvantages
low-cost sensor configuration and low computation cost | Lack of offline visualization of map and trajectory Slow start-up
[7].F. Endres, J. Hess, J. Sturm, D. Cremers and W. Burgard, "3-D Mapping With an RGB-D Camera," in IEEE Transactions on Robotics, vol. 30, no. 1, pp. 177-187, Feb. 2014, doi: 10.1109/TRO.2013.2279412.
Notes: ORB-SLAM支援多種鏡頭像是一元鏡頭 二元鏡頭 深度相機，去計算走的軌道和3d 雲點地圖
優點在於 計算量少 低成本
缺點是主要是用real-time使用 在離線時會缺少軌道和地圖可視化
ORB-SLAM啟動會比較慢，需要時間等待

## Slide 11: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions

## Slide 12: System Architecture
Hardware and software specification of the Turtlebot3 Burger platform
Parameters | Configuration
Turtlebot3 | Burger
Hardware | Jetson Xavier NX
Processor | 6-core NVIDIA Carmel ARM
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA cores and 48 Tensor cores
RAM | 8GB
Sensors | Configuration
LiDAR | LDS-01
UWB | D-DWM-PG1.7
Camera | RealSense d435i
Software | Configuration
OS | Ubuntu 18.04
ROS | Melodic
Notes: 左邊是移動機器人Turtlebot3 Burger
使用的硬體平台是Jetson Xavier NX 作業系統為Ubunt18.04 mate ROS系統為Melodic
移動機器人上面安裝
感測器有光達、超寬頻、深度鏡頭 Realsense d435i 本身自己有IMU感測器使用

## Slide 13: System Architecture
RealSense d435i
D-DWM-PG1.7
LDS-01
Jetson Xavier NX
Sensors
OpenCR
Notes: 這是所使用到的嵌入室板子右邊是OpenCR是用來控制輪子移動，其他是我感測器的實際樣子

## Slide 14: System Architecture
Notes: 這是我系統架構圖各設備與感測連接跟如何通訊圖

## Slide 15: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions

## Slide 16: Research Methodology
Experimental environment(UWB)
  3 anchors were installed in 670cm × 640cm space (ES302)
Notes: 這是我架設基站的位子 標籤是放在移動機器人上面

## Slide 17: Research Methodology
Experimental environment(LiDAR and Visual SLAM)
  Robot follow Black Line (3m × 3m)
Notes: LiDAR與視覺SLAM測試環境是在電子系的教學教室ES302，會跑3m x 3m 的正方形把這個路線當成ground thruth當成正確答案

## Slide 18: The Flowchart of Programming of UWB
Notes: 這是我UWB的流程圖，一開始初始化，使用UWB去讀取基站的距離，之後使用卡爾曼濾波得到結果，再把三個距離資訊做TOA 三點定位

## Slide 19: Double-sided Two-way ranging
Distance Measurements using Ultra Wide-Band (UWB)
Tag
Anchor
Notes: UWB會使用雙邊雙向測距，從標籤送訊號給基戰紀錄標籤到基站

## Slide 20: Kalman Filter
Optimal recursive data processing algorithm
利用預測值與觀測值得權重 調整獲得接近真實狀態
Initialization
Chart: Anchor
Notes: 會使用卡爾濾波器去濾波

## Slide 21: TOA(Time of Arrival)
利用圓的方程式求出三個圓形的交點，可計算出Tag的位置(x0, y0)

## Slide 22: Gmapping
Gmapping是基於粒子濾波器(Particle Filter)的SLAM，使用雷射(Laser)和里程器(Odometry)感測器．以雷射360度掃描四周障礙物並產生2D地圖的SLAM演算法
Advantages | Disadvantages
在低特徵場景下，如長廊等，定位與地圖有不錯的效果 | 定位依賴里程計，在不平穩的地面區域 大場景分佈粒子會較多，建圖運算量與記憶體會大幅增加
: Laser measurements
: Odometry measurements
: Map
: The Trajectory of the robot
[11] G. a. S. C. a. B. W. Grisetti, “Improved Techniques for Grid Mapping With Rao-Blackwellized Particle Filters,” IEEE Transactions on Robotics, pp. 34-46, 2007.

## Slide 23: Gmapping
Particle Filter
  粒子濾波器來推測機器人定位位置．一開始在地上隨機撒下粒子，模擬機器人位置分布機率
  每個粒子代表機器人可能的位置，粒子儲存所有時間的pose, map, weight

## Slide 24: Gmapping
Flowchart of the Gmapping algorithm

## Slide 25: Scan-matching
This scan-matcher aims to find the most likely pose by matching the current observation against the map constructed so far

## Slide 26: Scan-matching
Likelihood Field Model
1: likelihood_field_range_finder_model()
2: score = 1
3: for all k do
4: if
5: compute the map point corresponding to
6: compute the distance d form this point to the closet obstacle
7: compute score = score
8: return score

## Slide 27: Resample
Update weights
  越大代表粒子權重差距越小，離粒子的分佈與真實位置越接近
  當 降到閥值以下，說明粒子的分佈與真實分佈差距很大，要重採樣
1:
2: if < Threshold than
3:
4: end if

## Slide 28: Resample

## Slide 29: Gmapping
Mapping
  Bresenham’s line

## Slide 30: 2D LiDAR Mapping

## Slide 31: RTAB-Map(Real Time Appearance-Ba sed Mapping)
支援RGB-D和二元(Stereo)鏡頭
RTAB-Map是特徵提取是SURF的視覺里程器、以詞袋的回路檢測和後端的位姿圖最佳化的視覺SLAM演算法

## Slide 32: Research Results
Mobile robot path
Mobile robot location

## Slide 33: Research Results
LiDAR SLAM methods
  Gmapping SLAM
    Sensor: Odom, LiDAR
Path
Map
Notes: 是用gmapping的SLAM演算法，有使用到Odom與LiDAR感測器，從右邊圖中可以看出因為Odom的關係，Odom會因為地板不平穩跟地板之間有縫隙，導致會有誤差。隨者時間不斷累積，誤差會不停的累加。

## Slide 34: Research Results
LiDAR SLAM methods
  Cartographer SLAM
    Sensor: Odom, LiDAR
Path
Map

## Slide 35: Research Results
LiDAR SLAM methods
  Hector SLAM
    Sensor: LiDAR
Path
Map
Notes: Hector SLAM 從右圖中可以看出，此SLAM作法會前兩個有使用Odom定位效果還要好，因為只會使用到LiDAR感測器，不會受到Odom的影響

## Slide 36: Research Results
LiDAR SLAM methods
Hector SLAM
Cartographer SLAM
Gmapping SLAM

## Slide 37: Research Results
Visual SLAM methods
  RGB-D SLAM2
    Sensor: RGB-D(640 x 480, 15fps)
RGB-D SLAM2
Path
Notes: RGB-D SLAM2 我是使用640x480, 15fps做SLAM，而相機在快速移動時，會使畫面產生模糊，在這移動進行無法進行特徵比對

## Slide 38: Research Results
Visual SLAM methods
  RTAB-Map
    Sensor: RGB-D(640 x 480, 15fps), IMU
RTAB-Map
Path
Notes: RTAB-Map 同樣也是使用RGB-D(640 x 480, 15fps)規格下去跑SLAM，也多加IMU去做混合，從右邊圖片中可以得知，多使用IMU後使定位效果可以變更好。因為IMU在物體快速移動時可以很精準的量測物體的加速度與角速度。 但是IMU在靜態時會產生飄移誤差。剛好相機在靜態時，位置不太會飄移。在快速移動時不容易定位。所以剛好這兩個感測器可以用它們的長處互相補兩邊的短處

## Slide 39: Research Results
Visual SLAM methods
RTAB-Map
ORB SLAM3
RGB-D SLAM2

## Slide 40: Outline
01
Introduction
02
Literature Review
03
System Architecture
04
Research Methodology
05
Conclusions

## Slide 41: ATE(Absolute Trajectory Error)
Used ATE for experiment evaluation
Notes: ATE是用來評估SLAM的定位路徑的評估測量方式，就是把ground truth真實位置 正確答案與SLAM量測的數值 做相減

## Slide 42: Conclusions
System | Odom | LiDAR | Depth camera | IMU | Loop Closure | SLAM type
Gmapping | V | V |  |  |  | LiDAR SLAM
Cartographer | V | V |  |  |  | LiDAR SLAM
Hector SLAM |  | V |  |  |  | LiDAR SLAM
RGB-D SLAM2 |  |  | V |  | V | V-SLAM
RTAB-map |  |  | V | V | V | V-SLAM

## Slide 43: Conclusions
System | Std (m) | Min (m) | Max (m) | RMSE (m) | Median (m) | Mean (m)
Gmapping | 1.067 | 0.0 | 4.028 | 2,703 | 2.718 | 0.454
Cartographer | 0.981 | 0.119 | 3,457 | 2.085 | 2.071 | 1.839
Hector SLAM | 0.737 | 0.0 | 2.764 | 1.179 | 0.611 | 0.920
RGB-D SLAM2 | 1.112 | 0.288 | 4.274 | 2.399 | 2.080 | 2.125
RTAB-map | 0.533 | 0.0 | 1.844 | 1.076 | 0.965 | 0.934
Absolute Trajectory error for different system
Notes: 從標準差跟均方根差越小代表準確略越高，從圖表可以得知RTAB map是裡面之中最好的，再來是Hector SLAM。也可以知道表中其他的其他分佈。

## Slide 44: Conclusions
RTAB-Map 2D Map
Hector SLAM
Chair
Notes: 左圖是RTAB-Map 從3D地圖轉成2D ，右邊藍色的框框裡面的黑點代表椅子，因為

## Slide 45: Conclusions
SLAM 演算法比較

## Slide 46: Conclusions
Demo

## Slide 47: Contributions
比較LiDAR SLAM與V-SLAM在Jetson Xavier NX平台同個標準下去比
前研究在gazebo模擬環境下比較，本論文在實體環境下比較 LiDAR SLAM與V-SLAM
發現V-SLAM比LiDAR SLAM在教學教室(ES302)下定位與建圖效果還要好

## Slide 48: Conclusions
Future Work
  嵌入式平台有強大的GPU效能，可以使用CUDA來加速視覺SLAM的演算法
  視覺SLAM後端的回路檢測未來主流是與深度學習結合，像是使用物體辨識或語意分割與語意建圖

## Slide 49
Q&A

## Slide 50
Thank you for listening